## Slide 1: Fra konfiguration til packet flow
TROUBLESHOOTING OG REPETATIONS OPGAVEN …
…Fra helvede (citat tidligere elev)

## Slide 2: Intro
I har tidligere arbejdet med:
  Statiske routes
  Default routes
  OSPF
  Fejlsøgning med ping, traceroute, mv
I dette mini-forløb er fokus ikke primært på at konfigurere routing.
Fokus er på at forstå:
  "Hvad gør routeren med pakken – og hvorfor?"
Målet er, at I skal kunne følge en pakke gennem netværket og forudsige, hvad der sker, før I tester.

## Slide 3: Hvorfor gør vi det?
Det er relativt nemt at køre: show ip route
og konstatere: 10.40.40.0/24 findes i routingtabellen
Men det fortæller ikke nødvendigvis hele historien.
Vi vil kunne svare på:
  Hvor kommer pakken fra?
  Hvad er destinationen?
  Hvilken router modtager pakken?
  Hvilket opslag foretager routeren?
  Hvilken route matcher?
  Hvad er næste hop?
  Hvilket interface skal pakken ud af?
  Kan svaret finde tilbage?

## Slide 4: Arbejdsmetoden
I hele øvelsen arbejder vi efter samme metode.
Før I ændrer konfigurationen:
  Forudsig, hvad der vil ske.
  Forklar hvorfor.
  Test jeres hypotese.
  Undersøg resultatet.
  Forklar eventuelle forskelle mellem jeres hypotese og det faktiske resultat.
Målet er ikke kun at få ping til at virke.
Målet er at kunne forklare, hvorfor det virker – eller hvorfor det ikke virker.

## Slide 5: Topologi
Byg følgende topologi: LAN-A — PC-A — R1 — R2 — R3 — R4 — PC-D — LAN-D
R3 skal desuden have et ekstra LAN: R3 — PC-C — LAN-C
I skal selv udarbejde en IP-plan.
Krav:
  Hvert LAN skal have sit eget subnet.
  Hvert router-til-router-link skal have sit eget subnet.
  Alle routerinterfaces skal adresseres.
  Alle klienter skal have IP-adresse og default gateway.
  IP-planen skal dokumenteres.
  Ingen dynamisk routing eller statiske routes endnu.

## Slide 6: Del 1: Hvad ved routerne allerede?
Når alle interfaces er konfigureret og up/up:
Undersøg:
  show ip interface brief
  show ip route
Besvar:
  Hvilke routes findes allerede?
  Hvor kommer de fra?
  Hvilke netværk kender R1?
  Hvilke netværk kender R4?
  Kender en router automatisk alle netværk i topologien?

## Slide 7: Del 1: Første test
Fra PC-A skal I pinge: <PC-D-IP>
Vent med at udføre ping, og forudsig først pakkens vej.
Besvar:
  Er <PC-D-IP> lokal eller remote set fra PC-A?
  Hvad gør PC-A derfor med pakken?
  Hvilken enhed modtager pakken først?
  Hvad gør denne enhed med destinationens IP-adresse?
  Hvor langt forventer I, at pakken kommer?
  Hvorfor?
Test derefter og Sammenlign resultatet med jeres hypotese.

## Slide 8: Del 1: Hvor stoppede pakken?
Find den enhed, hvor I mener, pakken stopper.
Undersøg:
  show ip route
  show ip route <PC-D-IP>
Besvar:
  Findes der en route, som matcher destinationen?
  Hvis ikke, hvad gør routeren?
  Vælger routeren bare et interface?
  Hvordan beslutter en router, hvilket interface pakken skal forlade?

## Slide 9: Del 2: Ny information
Tilføj en statisk route på R1: ip route <LAN-D-NETVÆRK> <SUBNETMASKE> <R2-NEXT-HOP>
Ping ikke endnu !!!
Undersøg:
  show ip route
  show ip route <PC-D-IP>
Besvar:
  Hvad har ændret sig?
  Hvad betyder <R2-NEXT-HOP>?
  Hvordan ved R1, hvordan den når dette next hop?
  Hvilket interface forventer I, pakken forlader?
  Hvor langt forventer I nu, at pakken kommer?
Test derefter.

## Slide 10: Del 2: Følg pakken videre
Følg pakken router for router.
For hver router skal I kunne svare på:
  Hvad er pakkens destination?
  Hvilken route matcher?
  Hvad er next hop?
  Hvilket interface forlader pakken?
  Kan routeren sende pakken videre?
Tilføj kun den routinginformation, I mener er nødvendig.
Efter hver ændring: Forudsig → Test → Forklar
Målet er at få ICMP Echo Request frem til PC-D.

## Slide 11: Del 3: Er vi færdige?
Når I mener, at pakken kan nå PC-D:
Stop !! - Ping ikke endnu.
Tegn pakkens vej: PC-A → R1 → R2 → R3 → R4 → PC-D
Besvar:
  Hvad gør PC-D, når den modtager en ICMP Echo Request?
  Hvad er source IP på den nye pakke?
  Hvad er destination IP?
  Hvad gør PC-D med destinationen?
  Hvad sker der derefter?
  Følg den nye pakke gennem netværket.
  Hvor forventer I, at den kommer hen?

## Slide 12: Del 3: Få kommunikationen til at fungere
Målet er: PC-A skal kunne pinge <PC-D-IP>
For hver route, I tilføjer, skal I kunne forklare:
  Hvilken router mangler information?
  Hvilket destinationsnetværk mangler den?
  Hvad skal next hop være?
  Hvorfor er routen nødvendig?
Når ping virker, tegn både:
  ICMP Echo Request → og ← ICMP Echo Reply gennem hele topologien.

## Slide 13: Hvad har vi egentlig arbejdet med?
Indtil nu har vi brugt: show ip route
Men hvad er routingtabellen? Og er routingtabellen den struktur, som routerens dataplane bruger direkte til hvert eneste packet lookup?
Vi introducerer nu:
  RIB – Routing Information Base
  FIB – Forwarding Information Base

## Slide 14: RIB
RIB står for:
  Routing Information Base
  RIB hører til control plane.
Routes kan blandt andet komme fra:
  Connected
  Static
  OSPF
  BGP
show ip route viser routerens installerede routinginformation.
Diskutér:
  Hvilke routes havde R1 i Del 1?
  Hvad blev tilføjet i Del 2?

## Slide 15: FIB
FIB står for: Forwarding Information Base
FIB hører til dataplane.
FIB bruges til effektiv forwarding af pakker.
Forenklet:
Routingkilder
↓
RIB
↓
FIB
↓
Forwarding
På Cisco kan forwarding-information blandt andet undersøges med: show ip cef

## Slide 16: RIB i vores øvelse
I Del 2 konfigurerede vi: ip route 10.40.40.0 255.255.255.0 10.0.12.2
Undersøg igen: show ip route
Besvar:
  Hvad er blevet tilføjet?
  Hvor kom informationen fra?
  Hvordan kan I se, at det er en statisk route?
  Hvad fortæller routen R1?

## Slide 17: FIB
FIB står for: Forwarding Information Base
  FIB hører til dataplanen.
  FIB er den struktur, routeren bruger til effektivt at træffe forwarding-beslutninger for pakker.
En forenklet proces:
Connected / Static / OSPF / BGP Router
↓
RIB
↓
FIB
↓
Forwarding
På Cisco kan vi blandt andet undersøge forwarding-information med: show ip cef

## Slide 18: Sammenlign RIB og FIB
På R1:
  show ip route <PC-D-IP>
  show ip cef <PC-D-IP>
Sammenlign resultaterne.
Find:
  Destination/prefix
  Next hop
  Egress interface
Forklar med egne ord:
  Hvad fortæller RIB os?
  Hvad fortæller FIB os?
  Hvorfor har routeren brug for begge?

## Slide 19: ROUTE SELECTION OG FORWARDING - Nu bliver det sjovt !
Udvid topologien, så der findes to mulige veje mellem R1 og R4.
For eksempel:
  R1 → R2 → R4
og
  R1 → R3 → R4
  PC-A befinder sig bag R1.
  PC-D befinder sig bag R4.
Behold jeres eksisterende adresser, og adressér de nye links.
Konfigurér ikke nye routes endnu.

## Slide 20: Flere routes kan matche
Konfigurér på R1: En statisk route til:
  <STØRRE-PREFIX>
  via R2.
  Konfigurér derefter en mere specifik statisk route til:
  <LAN-D-PREFIX>
  via R3.
Eksempel:
  Et /16 via R2.
  Et /24 inde i dette /16 via R3.
  Brug jeres egne adresser.

## Slide 21: Hvilken route bruges?
Vælg en destination i LAN-D. - ---Ping ikke endnu !!!!
Besvar:
  Matcher <STØRRE-PREFIX> destinationen?
  Matcher <LAN-D-PREFIX> destinationen?
  Hvor mange routes matcher?
  Hvilken forventer I bliver brugt?
  Hvorfor?
  Hvilket next hop forventer I?
  Hvilket interface forventer I, pakken forlader?
Kontrollér:
  show ip route <DESTINATION-IP>
  show ip cef <DESTINATION-IP>
Test derefter.

## Slide 22: Longest Prefix Match
I har nu observeret, at flere routes kan matche samme destinationsadresse.
Diskutér:
  Hvorfor blev den ene valgt?
  Hvad betyder prefix-længden?
  Hvad sker der med en destination, som kun matcher det større prefix?
  Hvad sker der med en destination, som matcher begge?
Begrebet er: Longest Prefix Match

## Slide 23: Introducér OSPF
Konfigurér OSPF mellem routerne.
Annoncér de relevante netværk.
Formålet er ikke at genlære OSPF-konfiguration.
Undersøg i stedet:
  Hvilke routes bliver lært?
  Hvor kommer informationen fra?
  Hvad ændrer sig i RIB?
  Hvad ændrer sig i FIB?
  Hvordan genkender I en OSPF-route?
Diskutér:
  Ved selve forwarding-processen – ved IP-pakken, om routen oprindeligt kom fra static eller OSPF?

## Slide 24: Samme prefix fra forskellige kilder
Lad R1 lære: <LAN-D-PREFIX> via OSPF.
Konfigurér derefter en statisk route til præcis samme prefix via den alternative vej.
Ping ikke endnu STOP !
Besvar:
  Hvilken route forventer I i routingtabellen?
  Hvilken vej forventer I bliver brugt?
  Er Longest Prefix Match nok til at afgøre valget?
  Hvorfor/hvorfor ikke?
Kontrollér nu.

## Slide 25: Administrative Distance
Administrative Distance bruges til at vælge mellem routingkilder, når relevante routes til samme prefix konkurrerer om installation i RIB.
Typiske Cisco-værdier:
  Connected: 0
  Static: 1
  eBGP: 20
  OSPF: 110
  RIP: 120
Lavere AD foretrækkes.
Diskutér: Hvorfor kan en statisk route vinde over en OSPF-route, selv hvis OSPF-vejen fysisk ser bedre ud?

## Slide 26: Longest Prefix Match eller AD?
Konfigurér:
  Et mindre specifikt prefix via static.
  Et mere specifikt prefix via OSPF.
  Vælg en destination, der matcher begge.
Forudsig:
  Hvilken route bruges?
  Er det AD eller prefix-længden, der er afgørende?
  Hvilket next hop bliver brugt?
Kontrollér med:
show ip route <DESTINATION-IP>
show ip cef <DESTINATION-IP>

## Slide 27: Floating Static Route
Lad <LAN-D-PREFIX> blive lært via OSPF.
Konfigurér samtidig en statisk route til samme prefix via en alternativ vej.
Ændr den statiske routes AD, så den er højere end OSPF.
Eksempel: ip route <LAN-D-PREFIX> <SUBNETMASKE> <ALTERNATIV-NEXT-HOP> 200
Inden I tester:
  Hvilken route forventer I bliver installeret?
  Hvad sker der med den statiske route?
  Hvornår kan den blive relevant?

## Slide 28: Lav en fejl
Kontrollér først den aktive vej til: <PC-D-IP>
Brug:
  show ip route <PC-D-IP>
  show ip cef <PC-D-IP>
  traceroute <PC-D-IP>
Afbryd derefter et link på den aktive vej.
Forudsig resultatet, inden I tester.
Undersøg:
  Hvad ændrede sig i RIB?
  Hvad ændrede sig i FIB?
  Hvilken route bruges nu?
  Hvilken vej tager trafikken?
  Hvorfor?

## Slide 29: Hvad er et next hop?
En statisk route kan se sådan ud: ip route <DESTINATION-PREFIX> <SUBNETMASKE> <NEXT-HOP>
Men hvad betyder <NEXT-HOP> egentlig?
Diskutér:
  Er det nok, at next-hop-adressen står i konfigurationen?
  Skal routeren selv kunne nå next hop?
  Hvordan finder routeren ud af, hvilket interface der skal bruges?

## Slide 30: Next-hop resolution
Vælg en af jeres statiske routes.
Notér:
  Destination: <DESTINATION-PREFIX>
  Next hop: <NEXT-HOP>
Undersøg derefter routen til selve: <NEXT-HOP>
Besvar:
  Hvordan når routeren next hop?
  Hvilket interface skal bruges?
  Hvor kommer denne information fra?
  Hvad sker der, hvis next hop ikke kan resolves?

## Slide 31: Recursive lookup
Konfigurér en route, hvor <NEXT-HOP> ikke befinder sig på et direkte connected netværk.
Undersøg:
  show ip route <DESTINATION>
  show ip route <NEXT-HOP>
  show ip cef <DESTINATION>
Forklar processen:
Destination
↓
Route til destination
↓
Next hop
↓
Route til next hop
↓
Egress interface
Hvorfor kaldes dette recursive lookup?

## Slide 32: Vi har stadig et problem
Routeren har nu fundet:
  Destination
  Route
  Next hop
  Egress interface
Men interfacet skal faktisk sende en Ethernet-frame.
Hvilken destination MAC skal bruges?
Hvis IP-destinationen er:
  <PC-D-IP>
  og next hop er:
  <NEXT-HOP-IP>
Skal Ethernet-framen sendes til PC-D's MAC eller next hops MAC?
Forklar hvorfor.

## Slide 33: ARP
Undersøg: show ip arp
Find MAC-adressen for: <NEXT-HOP-IP>
Diskutér:
  Hvad sker der, hvis ARP-entry allerede eksisterer?
  Hvad sker der, hvis den ikke eksisterer?
  Ændrer ARP IP-pakkens destination?
  Hvad bruges ARP egentlig til i forwarding-processen?

## Slide 34: Følg hele pakken
Vælg trafik fra: PC-A → PC-D
For hvert hop dokumenteres:
  Source IP
  Destination IP
  Source MAC
  Destination MAC
  Next hop
  Egress interface
Diskutér:
  Hvilke værdier forbliver de samme gennem det routede netværk?
  Hvilke værdier ændres ved hvert hop?

## Slide 35: SOURCE IP OG ROUTER-GENERERET TRAFIK
I vil gerne ping <PC-D-IP>
MEN før i gør det
Forudsig:
  Hvad bliver destination IP?
  Hvad bliver source IP?
  Hvor kommer pakken fra?
  Har pakken et ingress-interface?
  Hvordan vælger routeren egress interface?
  Hvordan vælger routeren source IP?

## Slide 36: Extended Ping
Udfør nu ping til samme destination, men vælg selv en source-adresse eller et source-interface.
Brug forskellige interfaces på R1 som source.
Inden hver test, forudsig resultatet.
Undersøg:
  Ændrede destinationen sig?
  Ændrede source IP sig?
  Ændrede forward path sig?
  Kan returvejen ændre resultatet?

## Slide 37: To lige gode veje
Konfigurér topologien, så R1 lærer to lige gode routes til: <LAN-D-PREFIX>
For eksempel:
  R1 → R2 → R4
  R1 → R3 → R4
Routes skal have:
  Samme prefix
  Samme routingkilde
  Samme metric/cost
Forudsig: Hvad forventer I at se i RIB og FIB?

## Slide 38: ECMP
ECMP står for: Equal-Cost Multi-Path
Undersøg:
  show ip route <LAN-D-PREFIX>
  show ip cef <PC-D-IP>
Besvar:
  Hvor mange next hops findes?
  Kan begge være installeret?
  Hvordan repræsenterer FIB dette?
  Hvordan forventer I, at trafik fordeles?

## Slide 39: OPSAMLING
For en given pakke skal I nu kunne forklare:
Hvad er destinationen?
Hvilke routes matcher?
Hvilken route bliver relevant?
Hvad er next hop?
Hvordan resolves next hop?
Hvilket interface bruges?
Hvilken Layer 2-destination bruges?
Hvad skal være på plads for returtrafikken?
Test først, når I har lavet jeres forudsigelse.